Судно «Академик Николай Страхов», судовладелец Геологический институт Российской Академии Наук (ГИН РАН), построено финской кампанией «Холлминг» в 1985 году и предназначено для проведения геолого-геофизических исследований океанского дна и изучения гидрофизических особенностей океана. Оно соответствует правилам Морского Регистра России для судов с неограниченным районом плавания класса А2, толщина его ледового пояса составляет 14 мм. Порт приписки – г. Калининград (Балтийское море).

На судне имеется 8 исследовательских помещений и лабораторий, расположенных на всех палубах и в твиндеке.

Для проведения эхолотирования морского дна на судне установлены 15-лучевой эхолот Hollming Echos 625 и глубоководный однолучевой эхолот Honeywell ELAC, имеющий блок стыковки с пингером, создано матобеспечение для сбора и обработки батиметрической информации.

На борту судна и в лабораториях Геологического института имеется комплект уникальных приборов и оборудования  для исследования строения осадочного чехла океана методом одноканального непрерывного сейсмического профилирования.

Интегрированная научная система судна включает многолучевой эхолот Hollming Echos 625 (15 лучей, Финляндия), автоматическую многоканальную метеостанцию WM918 и дифференциальный приемник DGPS Trimble 132, обеспечивающий прием навигационных данных. Их данные, а также данные гирокомпаса и другого подключенного оборудования могут обрабатываться на вычислительном центре, а также в 6 лабораторных помещениях, объединенных локальной сетью. Локальная (10/100 Mbit/S) вычислительная сеть, обеспечивающая сбор информации с различных типов научной аппаратуры и ее последующую обработку, выполнена кабелем 5-й категории и обеспечивает ее надежную работу. В состав сети входит двухпроцессорный сервер, 16-портовый коммутатор COMPEX DSR2216 Dual Speed Switch и 7 терминалов среднего класса на базе процессоров Pentium III-800. В состав сети также входят две рабочих станции Work Station Sun Blade 100 Локальная вычислительная сеть обеспечивает доступ к сетевому принтеру HP Laser Jet 1200N, планшетному сканеру MUSTEK Scan Express 12000SP, цветному принтеру Epson STYLUS Photo 2000P  и двум плоттерам HP Design Jet 500 (A0). Возможность подключения дополнительных терминалов обеспечивается наличием 3-х 8-портовых расширителей COMPEX PS2208 (10/100 Mbit/S), которые могут быть установлены в любой из лабораторий.

Океанологические технологии Геологического института также включают магнитометр-градиентометр SeaSPY, автономный морской термоградиентометр ТЕРМОГРАФ, газовый хроматограф «Кристалл 2000М», спектрофотометр Hach Dr/4000.

- Для опробования морского дна на борту судна находятся укомплектованные драги и прямоточные грунтовые трубки 6-метровой длины, необходимый запас стального троса и комплекс из 10-тонной лебедки и П-рамы. Для обработки каменного материала на судне установлены сушильные шкафы, камнерезательное, шлифовальное, полировальное оборудование и оптические микроскопы.

- 5 исследовательских электро-гидравлических лебедок мощностью от 0.8 до 10 тонн, работающих с тросами и кабелями, позволяют производить отбор проб, а также буксировать научное оборудование. Одна лебедка - для сейсмокосы длиной до 3 км.

- .

Судно укомплектовано современными навигационными приборами: двумя радиолокаторами: РЛС - 10 см модели FAR2835S FURUNO и РЛС - 3 см модели FAR2825 FURUNO, лагом, эхолотом SKIPPER GDS101, GPS фирмы JRC (Япония) с антенной модели JLR-4331 (с точностью определения местоположения судна до 5 м), гирокомпасы «МЕРИДИАН».

Судно обладает всеми традиционными видами связи: радиотелефония, прямая радиотелеграфия, радиотелеграфия с автоматическим исправлением ошибок, реализованными  в основном на оборудовании советского производства. Кроме этого на судне установлена спутниковая станция INMARSAT-B фирмы JRC, которая позволяет осуществлять следующие виды связи: телекс, радиотелефон, факс, электронная почта. С 1998 года судно оборудовано комплектом аппаратуры ГМССБ фирмы SKANTI для района плавания А3.

Судно имеет водоизмещение 2600 тонн, двигатель – дизель мощностью 2574 квт (6PC2-SL400 SEMT-Pielstick), работающий через редуктор на ВРШ. ВРШ оборудовано поворотной насадкой. С целью улучшения управляемости судна дополнительно установлено носовое подруливающее устройство. Для выработки электроэнергии на судне установлены три дизель-генератора SCANIA мощностью 287 квт каждый и валогенератор. Судно оборудовано специальной системой беспрерывного электропитания в целях обеспечения стабильного и длительного электропитания лабораторного оборудования и ЭВМ. Машинное отделение оснащено эффективной системой аварийно-предупредительной сигнализации.

На судне имеются 42 каюты (10 одноместных, 32 двухместных), что позволяет разместить 74 человека экипажа и научно-технического персонала, душевые комнаты, сауна, медсанчасть, салон на 52 места, конференц-зал на 8 человек, прачечная, сушилка, гладильня. На открытой части палубы ходового мостика располагается спортплощадка, на пеленгаторной палубе - обширное место для отдыха. Все каюты имеют кондиционер и умывальник, дополнительно большинство одноместных кают снабжены холодильником.

На НИС «Академик Николай Страхов» проведено 22 экспедиции по национальным и международным научным проектам, в которых участвовали ученые России, США, Италии, Испании, Мексики, Бразилии. В экспедициях выполнялись эхолотирование, непрерывное сейсмическое профилирование, магнитометрия, гравиметрия, драгирование, отбор осадков донными трубками и черпаками, измерение теплового потока, многоканальное сейсмопрофилирование (МОВ ОГТ).

В апреле- июне 1996 года был выполнен рейс по контракту с Институтом геофизики Гамбургского университета, в котором проводились сейсмические исследования в районе Фарерско-Гренландского порога. В 1998-2000 годах судно работало по контракту с итальянской фирмой «Элеттра», занимающейся прокладкой подводных кабелей. На этот период на судне устанавливался многолучевой эхолот Simrad 12S (84 луча, Норвегия), с помощью которого осуществлялась детальная батиметрическая съемка морского дна.

Научно-технический  коллектив Геологического института, специализирующийся на проведении морских исследований, обладает большим опытом, квалификацией и оборудованием, необходимыми для проведения научных и инженерных изысканий. Он включает геофизиков, геологов, геоморфологов, инженеров, электронщиков, картографов. Усилиями этого коллектива проводятся работы по геолого-геофизическому исследованию океанского дна в Центральной и Южной Атлантике, производится интерпретация полученных данных, создание моделей формирования рельефа и осадочного чехла, создание карт, пособий, баз данных, районирование тектонической и магматической активности на морском дне, геологическое, структурное и геохимическое картирование.

| 1. | Тип и номер проекта | Научно-исследовательское, П – 4630, Регистровый № 0253 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год постройки | 1985 год |
| 3. | Завод изготовитель | АО «Холлминг», Финляндия |
| 4. | Дата вступления в строй | 1985 год |
| 5. | Личный состав | Экипаж – 34 чел., научный состав – 34 чел., всего – 68 чел. |
| 6. | Скорость судна | Эксплуатационная – 14,8 уз., экономическая – 11 уз. |
| 7. | Автономность | По воде и топливу – 33 суток / 51 сутки |
| 8. | Класс МРС РФ | КМ ( Л1 1 А2 |
| 9. | Позывные | UIMS |
| 10. | Длина наибольшая | 75,5 м. |
| 11. | Ширина | 14,7 м. |
| 12. | Осадка порожнем | Нос/корма – 3 м. / 4 м. |
| 13. | Осадка в полном грузу | 4,5 м. |
| 14. | Высота надводного борта | 7,3 м / 4,7 м |
| 15. | Водоизмещение | 2600 т., порожнем – 1950 т. |
| 16. | Регистровая вместимость | Брутто/нетто – 2318 т. / 695 т. |
| 17. | Дейдвейт | 866 т. |
| 18. | Состав дейдвейта | Пресная вода – 251 т., топливо – 450 т., масло – 19 т. |
| 19. | Двигатели | Главный двигатель – 6 ЧН 40/46, Вспомогательные двигатели – SCNIA Д-11. Номинальная мощность: главный двигатель – 2574 кВт /3500 л.с. вспомогательные двигатели – 292 кВт / 397 л.с. Число оборотов двигателей: главный двигатель – 520 об./ мин. вспомогательные двигатели – 1500 об/ мин. Расход топлива: главный двигатель – 8,8 т/сут. вспомогательные двигатели – 1,37 т/сут. Запас топлива: 470 т. |
| 20 | Требования к топливу: | а) Плотность, г/см2 не более – 0,87 б) Вязкость при 50 оС не более – 9,5 в) Сера % от массы не более – 0,1 г) Кокс % от массы не более – 0,2 д) Вода % от массы не более – 0,01 |
| 21 | Компрессор высокого давления 2 шт. тип ЭК-7.5-3 | Скорость вращения, об/мин - 975 Давление, кг/см2 -200 Производительность, л/мин – 12.8 Охлаждение забортной водой. |
| 22 | Компрессор высокого давления 2 шт. тип 4ТН20А (Англия) | Скорость вращения, об/мин - 1455 Давление, кг/см2 -150 Производительность, м3/час – 2.7 Охлаждение воздушное. |

Таким образом, благодаря благоприятному сочетанию экономичности судна, высокой квалификации и навыкам научно-технического персонала и комплексу уникальной исследовательской аппаратуры судно «Академик Николай Страхов» может быть использовано для проведения работ на шельфе и континентальном склоне для быстрого поиска и отбраковки перспективных площадей на нефть и газ. В дальнейшем эти перспективные области могут быть предложены для проведения детальных, но очень дорогостоящих работ с помощью специализированных судов, оснащенных специальным сейсмическим оборудованием.

Для получения более детальной информации:

Тел.: 007 (095) 2308152,007 (095) 2308149, 007 (095) 2308073, 007 (095) 2308327,

007 (095) 9519478.

Fax: 007 (095) 2308327, 007 (095) 9510443, 007 (095) 9530760

e-mail: skol@geo.tv-sign.ru  omer@geo.tv-sign.ru

Зам. директора ГИН РАН по морским исследованиям

Сколотнев Сергей Геннадьевич